台灣自來水公司第四區管理處暨台灣區水管工程工業同業公會

台中市、新中市、南投辦事處111年度業務協調座談會記錄

開會時間：民國111年9月13日（星期二）下午4時

開會地點：儷宴會館 (台中市豐原區豐陽路115號)

主持人：王秘書郁雯、張主任委員達炎、宋主任委員健立、

王主任委員慶祥

列席指導人員：莊副理事長碧、梁理事朝任

出席人員：如簽到表

一、宣佈開會

二、介紹與會人員（略）

三、主持人致詞（略）

四、列席指導人員致詞（略）

五、109年度提案執行情形（P1-P8）

109年度討論提案-新中市辦事處

第一案

案  由：台灣自來水公司用戶表位設置原則（台水營字第1090007551

號）函，為配合智慧建築及綠建築（自110年1月1日起實行）

辦理修訂用戶表位設置原則。

說  明：智慧建築及綠建築修訂用戶表位設置原則：

- 條文第9條：智慧水表設置（二）（三）僅說明訊號集中器及

傳輸模組預設位置儘量選擇室內，提供110V電源插座，訊號

傳輸模組可裝設於頂樓或一樓水表（或分表）至訊號集中器及至訊號傳輸模組間，應預留口徑25公厘以上之金屬導線管（EMT）。

2.至於配管應如何做，僅簡單說明不是很清楚，可否由自來水公司提供師資、場地，將此次修訂的辦法開班授課，給我們會員更多的資訊。

業務課說明：

建議由貴區公會於與本公司之業務協調會中提案討論。

決  議:依業務課說明辦理。

執行情形：台水公司說明 :「本公司用戶表位設置原則」之「智慧水

表設置」係提供目前較常使用傳輸模式，惟目前市面上智慧水表有多種傳輸模式，實務上仍須依水表設置方式及所使用之智慧水表傳輸模式配合設置，未來將視後續發展情況提供相關配置示意圖供參。

經區公會與水公司總處討論後，決議依台水公司說明辦理。

109年度討論提案-台中市辦事處

第一案

案由:有關退工程保固保證金，還要會同承商到現場會勘路面

說明:如路面有隆起也是路權所屬單位優先知道，如有隆起在合約內有

註記承商需負責，認為多此一舉浪費時間。

工務課說明：

由於退工程保證金涉及本公司與廠商間相關權利義務問題，為使路面

於退保證金前仍保持無相關膨脹、塌陷問題，因此都會會同承商於現場確認路面，以利後續權利義務之認定。

決議:送區公會與自來水公司總處研議。

執行情形：依工務課說明辦理。

第二案

案由:關於控制性低強度混擬土在工程竣工時要保固五年。

說明:控制性低強度混擬土保固建議比照AC路面刨除一樣保固3年。

工務課說明：

本處於109年於臺中市海線已發生兩件及南投一件路面疑似膨脹問題

，因此控制性低強度混凝土五年保固之規定仍有其必要性。

決議:送區公會與自來水公司總處研議。

執行情形：依工務課說明辦理。

第三案

案由：台灣自來水公司用戶表位設置原則(台水營字第1090007551號)

為配合智慧建築及綠建築(自110年1月1日起實行)辦理修訂用

戶表位設置原則。

說明：自110年1月1日起應修正為建照核準日期，因目前已預審合

格建築中之案件，如要求依規定自110年1月1日起施行，確實

有困難。

業務課說明：

智慧建築及綠建築係由建商向相關單位申請，建商如規畫申請智慧建

築或綠建築當需依本公司規定配合辦理，如未申請則依一般案件辦理。

決議: 依原預審圖審查合格辦理。

執行情形： 依決議辦理。

第四案

案由：表位設置原則五規定，水表前後應保持水平直線段管部，水表

底部距地面應有2cm以上高度。

說明：水表底部距離地面應有2cm以上高度施工有困難，建議自來水

公司改良水量計管內部結構，於水量計箱管線穿越處加裝擋泥

板附管線穿越開口(詳第16頁附圖)，水量計箱能上下提昇，並

能保持離地2cm以上高度。

業務課說明：由本處轉請總處研議。

決議:依業務課說明辦理。

執行情形： 依決議辦理。

第五案

案由：表位設置原則如屬平面表位，鑄鐵水量計箱和不銹鋼水量計箱，

立式表位屬獨立表是否應預留智慧水表傳輸線用管。

說明：表位設置原則六，僅說明表位得採地上式或地下式設置，請明

確說明。

業務課說明：

建議由貴區公會於與本公司之業務協調會中提案討論。

決議:以審圖為主，依水公司規定辦理。

執行情形： 依決議辦理。

第六案

案由：表位設置原則八(三)水表室的設置僅有照明設備，沒有通風設

備。

說明：水表室的設置應規定有通風設備，以保障抄換表人員的安全，

過去的規定已有，此次修正未列入。

業務課說明：由本處轉請總處研議。

決議:依水公司業務課說明辦理。

執行情形： 依決議辦理。

第七案

案由：表位設置原則八(二)水表牆與水表牆間距100cm以上。

說明：水表牆與水表牆間距應加大為150cm，較好抄換表，水表室內

的水表牆應相同。

業務課說明：

建議由貴區公會於與本公司之業務協調會中提案討論。

決議:依水公司業務課說明辦理。

執行情形： 依水公司規定辦理。

第八案

案由：表位設置原則八(三)如設公共分表者以設於最下層為原則。

說明：建議修正為最上層，因公共用水，大都沒裝設水表。

業務課說明：

本公司表位設置原則之大樓立式分表設置排列為由右至左、由下而上

，公共用水設置於該處表位第一個位置，再依序由低樓層排列至高樓

層應屬較好區分，如公共用水設於最上層，則會有樓層排列穿插公共

用水之情形，本處建議維持原規定。

決議:依水公司業務課說明辦理。

執行情形： 依決議辦理。

第九案

案由：表位設置原則八(五)分表應以不脫落紅色油漆或壓克力牌標明

門牌號碼及水號，新建物應以不銹鋼牌標示所屬門牌。

說明：舊有建物以紅色油漆或壓克力牌標明門牌號碼及水號可以，但

新建物規定不銹鋼牌標示所屬門牌號碼，因申請時以建物代號

，水公司設計水號依領到使照，方才有門牌號碼，作業流程已

走完，還要內線承裝商去安裝會增加困擾，故應規定由起造人

負責安裝。

業務課說明：建議由貴區公會於與本公司之業務協調會中提案討論。

決議:依水公司規定辦理。

執行情形： 依決議辦理。

第十案

案由：表位設置原則九智慧水表設置(三)應預留口徑25mm以上金屬導

線管(EMT)

說明：智慧水表設置(三)應預留口徑25mm以上金屬導線管(EMT)應修

正暗管配置可採PVC管，明管則採用不銹鋼管及不銹鋼配件固定

之。

業務課說明：

建議由貴區公會於與本公司之業務協調會中提案討論。

決議:依水公司業務課說明辦理。

執行情形：經區公會與水公司總處討論後，決議仍依現行規定設置金

屬導管(EMT)，請台水公司於會後再研議其他管材替代之可行性。

第十一案

案由：表位設置原則十一：表箱體結構(五)3.預留25mm以上金屬導線

管(EMT)配設至鄰近之牆或柱及設置嵌入式不銹鋼(SVS304)箱框

說明：預留25mm以上金屬導線管(EMT)應修正暗管配置，可採用PVC

管，明管配置則應採用不銹鋼及不銹鋼配件固定之，另設置嵌入

式不銹鋼(SVS304)箱框，應有明確的圖面規範。

業務課說明：

建議由貴區公會於與本公司之業務協調會中提案討論。

決議:建議水公司總處可以增加圖說說明。

執行情形：經區公會與水公司總處討論後，決議仍依現行規定設置金

屬導管(EMT)，請台水公司於會後再研議其他管材替代之可行性。

六、討論提案

111年度-新中市辦事處（P8-P11）

第一案

案  由：建請台灣自來水公司新裝工程：上傳申報施工、竣工資料

（含施工照片、GML圖資）工項，提高單價。

說  明：因台中道挖資訊網110年4月後要求歸還路權所需上傳的資

料日異更新，處理該工項所需的工時工資與目前提供的單價

差異甚遠，建請台水公司提高預算。

業務課說明：

本處考量臺中市政府道路挖掘管理系統增加多項規定(如施工現場

APP打卡、施工照片上傳、竣工資料填報、管線測量定位照片資料等)，已於111年度6月份起辦理大雅所及豐原所非統挖區用戶新裝工程單價發包採購案，於預算書增訂(道路挖掘系統登錄含施工現場APP打卡

，施工照片、自主檢查表及（GML等完工資料上傳，路權接管)工項，該工項參考其他區處編製230元，與提案工項編列50元相較已大幅調整。

決  議：依業務課說明辦理。

第二案

案  由：建請自來水公司簡化「申請農地臨時用水」之文件及流程

，以達節能減碳。

說  明：近日會員申請農地臨時用水109年9月17日後已向台電申

請用電（已送電者），必須由營運或服務所函各區公所及台

電各服務所確認是否已申請用電，流程耗時又浪費紙張。

業務課說明：

- 有關本公司辦理「農地空地臨時用水」審認作業程序如下：

- 民眾如須於農地空地上申請用水，請申請人依其申請用途向所屬目的事業主管機關取得核准文件後，依照本公司空地臨時用水申請流程辦理。

(二)倘申請用途無對應之目的事業主管機關：

１、屬源頭管制109年9月17日後已向台電申請用電之申請用水案件

，由各所函詢台電轄區營業處確認用電之態樣，於台電公司函復

確認該案已檢驗送電並經農業單位審認為「農地農用」後，始得

依照本公司空地臨時用水申請流程辦理，亦可檢附經主管機關

（區公所農業課）現勘後，並蓋章之台電新設用電登記單正反面影

本及台電網路櫃檯送電流程表。

２、倘非屬該類案件，僅為申請自來水部分，無法檢具相關使用核准

文件，或無對應之目的事業主管機關，應無再認定農業使用之必

要，請申請人確實註明申請用水用途並於用水地點位置圖內標示

用水範圍（提供申請位置照片供審查，含指界空地範圍及表位位

置），始得依照空地臨時用水申請流程辦理。

３、上開案件如經抄表或稽查人員發現有違規轉供（或被轉供）情形，

將依自來水法第70條第1項第2款規定要求用戶限期改善，並依

相關規定辦理。

- 本提案依上開作業規定並不需再函文公所確認事項僅函文台電

轄區營業處確認用電之態樣即可。

決  議：依業務課說明辦理。

111年度-台中市辦事處（P11-P13）

第一案

案  由:大樓總分表預審階段，建照代號、樓層編號、水表排列代號，

務必要求技師一致，勿造成一表位多種代號。

說  明:詳附件一

業務課說明：

本處再函文各廠所務必確實依建築執照代號辦理預審。

決  議:依業務課說明辦理。

第二案

案  由:臨時水外線預留50mm口徑以上時，勿設計十字管濾網。

業務課說明：

申請用水50mm口徑以上水表組依規係由建商自行設置，十字濾管係大表裝表時需搭配裝設，如申請臨時用水用戶自備預留總表水表組時，因暫以小口徑水表裝設使用，故同意免設計十字濾管，惟申請臨時改普通用水需裝置大表時，於裝表前應向本公司購買十字濾管並自行裝設。

決  議:依業務課說明辦理。

第三案

案  由:用戶用水設備內線圖建請放寬免「建築師」用印，可由「承裝業」用印。

說  明：預審圖規定由「建築師」用印，正式申請送件時如修改圖面，需再次由「建築師」用印，造成「建築師」相當困擾及疑惑。

業務課說明：

- 本公司辦理用水設備內線設計圖審查作業規定，每張圖面需加蓋建築師大、小章。

- 另依本公司91.10.31台水營字第09100354260號函，「使用執照核發超過三年以上，五樓（含）以下非公共使用之住宅建築物其用水設備內線圖，同意水管公會提供用戶用水設備內線竣工圖紙

，由甲級自來水管承裝商之技術員繪製」，其繪製應依照建築圖繪製方式縮小比例辦理。

決  議:原則上依業務課說明辦理。非結構性影響安全之疑慮,可由甲

級承裝商審核蓋章即可。

七、散會